## Slide 1
Introduction to Distributed and Embedded Multi-agent Systems
1. Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET/RJ) - 2. Universidade Federal Fluminense (UFF), Brasil
Carlos Eduardo Pantoja1
Nilson Mori Lazarin1,2
Junho, 2024

## Slide 2
INTERFACE
LAYER
Notes: <número>

## Slide 3
O Javino é um protocolo que:
  Permite a troca de mensagem entre hardware e linguagens de programação de alto nível;
  É composto por dupla biblioteca para comunicação serial;
  Provê detecção de erros através de uma rotina de verificação da recepção de dados.
Javino
Notes: <número>

## Slide 4
O Javino é um protocolo que:
  Permite a troca de mensagem entre hardware e linguagens de programação de alto nível;
  É composto por dupla biblioteca para comunicação serial;
  Provê detecção de erros através de uma rotina de verificação da recepção de dados.
Javino
Notes: <número>

## Slide 5
O Javino é um protocolo que:
  Permite a troca de mensagem entre hardware e linguagens de programação de alto nível;
  É composto por dupla biblioteca para comunicação serial;
  Provê detecção de erros através de uma rotina de verificação da recepção de dados.
Javino
Notes: <número>

## Slide 6
O Javino é um protocolo que:
  Permite a troca de mensagem entre hardware e linguagens de programação de alto nível;
  É composto por dupla biblioteca para comunicação serial;
  Provê detecção de erros através de uma rotina de verificação da recepção de dados.
Javino
Notes: <número>

## Slide 7
Request Mode
  do software para o hardware;
  o hardware responde com uma mensagem.
request a message
answer with a message
Javino: Operation Modes
ARGO Agent
Notes: <número>

## Slide 8
Send Mode
  do software para o hardware;
  o hardware executa uma ação.
send a message
execute a low-level command
Javino: Operation Modes
ARGO Agent
Notes: <número>

## Slide 9
Para iniciar a comunicação em ARDUINO:
• inclui-se a biblioteca Javino;
• cria-se uma variável do tipo Javino para manipulação da comunicação com o Java;
• determina-se a velocidade da comunicação pela porta serial;
Javino: Aplicação em Arduino
Notes: <número>

## Slide 10
Além disso, o Javino fornece recursos de verificação, leitura e escrita que são chamados nas seguintes funções Arduino:
Define qual função será chamada quando o agente requisitar as percepções do ambiente exógeno através do ciclo de raciocínio.
javino.perceive(getExogenousPerceptions);
Javino: Aplicação em Arduino
Notes: <número>

## Slide 11
Javino: Aplicação em Arduino
javino.perceive(getExogenousPerceptions);
void getExogenousPerceptions(){
if(digitalRead(13)==1)
javino.addPercept("ledStatus(on)");
else
javino.addPercept("ledStatus(off)");
}
Notes: <número>

## Slide 12
Para isso, um procedimento de envio das percepções deve ser programado em resposta a um estímulo getPercepts (modo request):
getPercepts
Exemplos
ARGO Agent
ledStatus(on);
Notes: <número>

## Slide 13
Para isso, um procedimento de envio das percepções deve ser programado em resposta a um estímulo getPercepts (modo request):
ledStatus(on);
getPercepts
Exemplos
ARGO Agent
javino.perceive(getExogeneousPerception)
Notes: <número>

## Slide 14
Para isso, um procedimento de envio das percepções deve ser programado em resposta a um estímulo getPercepts (modo request):
ledStatus(on);
getPercepts
Exemplos
ARGO Agent
void getExogenousPerceptions(){
if(digitalRead(13)==1)
javino.addPercept("ledStatus(on)");
else
javino.addPercept("ledStatus(off)");
}
javino.perceive(getExogeneousPerception)
Notes: <número>

## Slide 15
Para isso, um procedimento de envio das percepções deve ser programado em resposta a um estímulo getPercepts (modo request):
ledStatus(on);
getPercepts
Exemplos
ARGO Agent
void getExogenousPerceptions(){
if(digitalRead(13)==1)
javino.addPercept("ledStatus(on)");
else
javino.addPercept("ledStatus(off)");
}
javino.perceive(getExogeneousPerception)
Notes: <número>

## Slide 16
Além disso, o Javino fornece recursos de verificação, leitura e escrita que são chamados nas seguintes funções Arduino:
Define qual função será chamada quando o agente enviar um comando para ser executado por um efetuador no ambiente exógeno.
javino.act["ledOn"] = ledOn;
javino.act["ledOff"] = ledOff;
Javino: Aplicação em Arduino
Notes: <número>

## Slide 17
Javino: Aplicação em Arduino
javino.act["ledOn"] = ledOn;
javino.act["ledOff"] = ledOff;
void ledOn(){
digitalWrite(13, HIGH);
}
void ledOff(){
digitalWrite(13, LOW);
}
Notes: <número>

## Slide 18
Além disso, o Javino fornece recursos de verificação, leitura e escrita que são chamados nas seguintes funções Arduino:
A cada requisição o microcontrolador envia uma mensagem de até 256 caracteres ao agente com todas as crenças adicionadas pelo designer.
javino.addPercept("ledStatus(off)");
Javino: Aplicação em Arduino
Notes: <número>

## Slide 19
O Javino precisa ser programado em modo send e request na controladora
Para cada led um procedimento de ativação deve ser programado em resposta a um estímulo (modo send):
Exemplos
ARGO Agent
ledOn
turns the light on
Notes: <número>

## Slide 20
O Javino precisa ser programado em modo send e request na controladora
Para cada led um procedimento de ativação deve ser programado em resposta a um estímulo (modo send):
ledOn
turns the light on
Exemplos
ARGO Agent
“ledOn”
Notes: <número>

## Slide 21
O Javino precisa ser programado em modo send e request na controladora
Para cada led um procedimento de ativação deve ser programado em resposta a um estímulo (modo send):
ledOn
turns the light on
Exemplos
ARGO Agent
“ledOn”
void ledOn(){
digitalWrite(13, HIGH);
}
Notes: <número>

## Slide 22
O Javino precisa ser programado em modo send e request na controladora
Para cada led um procedimento de ativação deve ser programado em resposta a um estímulo (modo send):
ledOn
turns the light on
Exemplos
ARGO Agent
“ledOn”
void ledOn(){
digitalWrite(13, HIGH);
}
Notes: <número>

## Slide 23
EXEMPLO:
Em seu projeto, adicione a biblioteca Javino para arduino:
Javino: Aplicação em Arduino
Notes: <número>

## Slide 24
Javino: Importando o Javino
Notes: <número>

## Slide 25
Neste exemplo, o arduino receberá mensagens externas e executará uma determinada tarefa e retornará com uma resposta.
Acionamento de Led via Javino
Javino: Request Mode no Arduino
Notes: <número>

## Slide 26
Enviando o comando de ligar o Led.
fffe 05 ligar
Pré-âmbulo para verificação de recebimento da mensagem
Tamanho do conteúdo a ser enviado em hexadecimal
Conteúdo a ser enviado
Javino: Request Mode no Arduino
Notes: <número>

## Slide 27
Resultado do comando de ligar o Led.
Javino: Request Mode no Arduino
Notes: <número>

## Slide 28
OBRIGADO!
pantoja@cefet-rj.br
nilson.lazarin@cefet-rj.br
Agradecimentos
Notes: <número>